|  | У Т В Е Р Ж Д Е Н О ______________________ « » ____________2021г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 34.20–ТС

на закупку приборов регистрации тепловой энергии

с возможностью дистанционного считывания показаний,

в комплекте со вспомогательными материалами,

для комплектации системы отопления объекта строительства

«Многоквартирный жилой дом по улице Народного ополчения в г. Гомеле».

| 1. Полное наименование объекта строительства (сокращенное), проектная организация: |  | Наименование объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом по улице Народного ополчения в г. Гомеле». Шифр объекта: № 34.20 Проектная организация: ОАО «Институт Гомельгражданпроект» |
| --- | --- | --- |
| 2. Наименование и перечень закупаемых товаров объем закупки. |  | Приборы регистрации тепловой энергии с возможностью дистанционного считывания показаний, в комплекте со вспомогательными материалами. Весь объем закупки согласно спецификации на закупку №34.20–ТС является неделимым лотом и поставляется комплектно одним Поставщиком. Деление Лота на части (поставка разными Поставщиками) не допускается. |
| 3. Технологические, технологические и конструктивные характеристики |  | Приборы регистрации тепловой энергии согласно спецификации должны полностью соответствовать техническим характеристикам и параметрам проектных данных, а также соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов в соответствии с законодательством (ТР 2009/013/BY, СТБ, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и др.) и подтверждаться соответствующими документами, предоставляемыми Поставщиком. Корпус приборов учета должен быть выполнен из латуни. Соединительные фитинги для системы отопления должны комплектоваться прокладками из паронита. На объекте запроектирована двухтрубная система отопления, выполненная из полиэтиленовой трубы, не предусматривающая фиксированное крепление приборов учета. Конструкцией приборов регистрации тепловой энергии должна быть предусмотрена возможность дистанционного сбора данных. Необходимая дополнительная информация для составления коммерческого предложения предоставляется отдельно по требованию участника. |
| 4.Ориентировочная стоимость товаров в текущих ценах |  | 17500 BYN |
| 5. Срок поставки |  | До 24.08.2021 г. |
| 6. Иные требования |  | Предлагаемые к поставке приборы учета должны пройти государственную поверку и приниматься на расчетно-сервисное обслуживание в г.Гомеле. Указанные в спецификации маркировки материалов приняты в качестве аналогов выпускаемой продукции. Вместо оборудования, указанного в спецификации, может быть использовано аналогичное оборудование иных производителей с предпочтительным применением отечественной продукции, при условии соответствия их техническим характеристикам и параметрам проектных данных и настоящего технического задания на закупку. Гарантийный срок на счетчики регистрации тепловой энергии должны составлять не менее 5 лет. В случае изменения технических характеристик и параметров проектных данных предлагаемых к поставке аналогов, проектно-сметная документация разрабатывается претендентом, выигравшим торги (переговоры) или проектной организацией по договору с ним. Проектно-сметная документация, разработанная претендентом, выигравшим торги, в обязательном порядке должна быть согласована с проектной организацией, которая разрабатывала данный раздел проекта. |

| Главный инженер стройкомплекса | _____________________ | В.Н. Лахно |
| --- | --- | --- |
| Начальник УКиС | _____________________ | Г.К. Шинкарук |
| Начальник ПрО | _____________________ | С. В. Здор |
| Начальник сектора УКиС | _____________________ | Ю.В. Настаченко |
| Производственный отдел | _____________________ | В.Л. Багрицевич |

Спецификация № 34.20-ТС

Приборы регистрации тепловой энергии

с возможностью дистанционного считывания показаний

в комплекте со вспомогательными материалами

для комплектации системы отопления объекта строительства

«Многоквартирный жилой дом по улице Народного ополчения в г. Гомеле».

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчётчик в комплекте: | к-т | 44 |
|  | Счетчик тепла, компактная версия, монтаж на подающем трубопроводе, диапазон расхода 0,012-0,6 м3/ч, с возможностью дистанционного считывания показаний. Tmax =95°C |  |  |
|  | Корпус расходомера EAS ¾’’ |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСП (длина кабеля 1,5 м) |  |  |
|  | Кран шаровой под установку ТСП, д15 |  |  |
|  | Монтажный комплект к теплосчётчику - 3/4х1/2" |  |  |
| 2 | Кран шаровой муфтовый д15, Py=1,6 МПа, T=150 С, ВР/ ВР | шт. | 88 |
| 3 | Фильтр осадочный муфтовый д15, ФО-15, Р=2,5 МПа, Т=120°С | шт. | 44 |

| Начальник сектора УКиС | _____________________ | Ю.В. Настаченко |
| --- | --- | --- |
| Инженер ПрО | _____________________ | К.О. Шевченко |